## Slide 1
Atouts potentiels des nouveaux réacteurs nucléaires pour un développement durable
Frank CARRé (franck.carre@cea.fr)
Conseiller scientifique de la Direction des énergies du CEA
Colloque AEIS 2023 Interdépendance, pandémies et changement climatique
Institut Henri Poincaré, Paris – 23, 24 Novembre 2023

## Slide 2: Un nouveau nucléaire conçu pour un développement durable
1 – Apport essentiel de l’énergie nucléaire pour atteindre la neutralité carbone
2 – La France : laboratoire de recherche pour une énergie nucléaire durable
3 – Défis à relever pour déployer au plus tôt le potentiel de décarbonation du nouveau nucléaire dans le monde
4 – Recherche internationale pour inscrire l’énergie nucléaire dans le long terme et valoriser tout son potentiel pour une économie bas carbone durable
5 – Bref aperçu d’autres apports des sciences et technologies nucléaires au développement durable
6 – Coopération internationale et attractivité de la filière
Plan de l’exposé

## Slide 3: EFFICACITé énergétique, renouvelables et nucléaire : 3 piliers de la transition vers la neutralité carbone
  MIT (Sept-2018) – The Future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World
"Excluding nuclear implies investments in overcapacity and drives up the average cost of electricity in low carbon scenarios – Nuclear with two missions: Flexible electricity & Cogeneration of Heat"
  Communication from the EU Commission to the Parliament & the Council (Nov-2018)
"By 2050 more than 80 % of electricity will be coming from renewable energy sources. Together with a nuclear power share of ca. 15 % , this will be the backbone of a carbon-free European power system"
  AIE (May 2021) – Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector
"Examine in depth nuclear power’s potential role as source of low emissions electricity that is available on demand to complement the leading role of renewables such as wind and solar in the transition to net zero emissions"
  RTE (Feb-2022) – Futurs énergétiques 2050
"Se passer de nouveaux réacteurs nucléaires implique des rythmes de développement des énergies renouvelables plus rapide que ceux des pays européens les plus dynamiques"
  AIE (June-2022) – Nuclear Power & Secure Energy Transitions
"Nuclear can help make the energy sector’s journey away from unabatable fossil fuels faster and more secure"
  EU Taxonomy (July-2022)
"Members of the European Parliament do not object to inclusion of gas and nuclear in the list of environmentally sustainable economic activities"
Une ère nouvelle pour le nucléaire ?
3

## Slide 4: NET ZERO BY 2050 – GLOBAL ELECTRICITY GENERATION

## Slide 5: NET ZERO BY 2050 – TOTAL ENERGY SUPPLY
Renewables and nuclear power displace most fossil fuel use in the NZE scenario and the share of fossil fuels falls from 80% in 2020 to just over 20% in 2050
IEA’s NZE scenario: total energy supply in In Exajoules
EJ

## Slide 6: La France : laboratoire de décarbonation durable avec le nucléaire
  58 -2 Réacteurs 900-1450 MW 63,1  61,3 GWe + EPR (2023)
  ~380/300 TWh (2019/2022)
  72/60 % Electricité (2019/2022)  660 TWh en 2035 (RTE 2023-2035)
  148 €/MWh (2021) (vs 220 €/MWh UE)
  4.7 tCO2/h/y (vs 7.1 Europe 2021)
40 % Electricité renouvelable > 2030
55 % Réduction CO2 d’ici 2030 (/ 1990)
GRAVELINES
















CHOOZ

CATTENOM
NOGENT / SEINE

ST-LAURENT
CHINON
CIVAUX
LE BLAYAIS
GOLFECH
CRUAS
TRICASTIN
ST-ALBAN
BUGEY
DAMPIERRE
PENLY
PALUEL
FLAMANVILLE

BELLEVILLE
 


EPR
FESSENHEIM
EPR
  2024 Mise en service FLA3
  EPR2
  6 EPR2 (50 Md€): - 2 EPR2 (Penly) - 2 EPR2 (Gravelines) - 2 EPR2 (Bugey)
  + 8 EPR2 ? (<2050)
  EPR1200 à l’export
6
  Enjeux du nucléaire pour une décarbonation durable
  Gestion durable des combustibles usés et des déchets radioactifs (Loi du 28 juillet 2006 - Site géologique pour déchets HAVL)
  Intégration avec les EnR pour une électricité décarbonée à > 90 %
  Production décarbonée de chaleur et d’énergie pour les transports
  Adaptation de l’industrie nucléaire aux principes du dvpt durable
  Inscription de l’énergie nucléaire dans une perspective de long terme (expérience du démantèlement, recherche sur les neutrons rapides...)

## Slide 7: UNE approche intégrée des systèmes énergétiques
« Grid friendly »
renewables
Flexible nuclear power
"Vehicle to grid" (V2G)
R & D sur les nouvelles technologies
R & D sur les interactions
R&D sur les systèmes énergétiques (y.c. tech-éco & ACV)
Heat production, H2
Materials
  420 Mt/an CO2 en France
  (2021, JM Jancovici)
  50 Gt/y CO2 dans le monde
  (2008, econology.com)
7

## Slide 8: Enjeux de l’énergie nucléaire pour contribuer à décarboner l’économie à l’horizon 2050
8
Nucléaire flexible pour s’adapter à des productions solaire et éolienne variables

Production nucléaire d’hydrogène décarboné

Nucléaire (électricité, chaleur, H2) pour l’économie circulaire du carbone (e-fuels,e-molecules)

Intégration du nucléaire (SMR) dans les réseaux régionaux)

8
Système multi-vecteurs électricité, chaleur, gaz / hydrogène
Système multi-échelles et multi-agents (de la boucle locale à l’échelle européenne)
Réseaux intelligents digitalisation et instrumentation, demande pilotée
Economie circulaire matières, matériaux avancés, carbone
CONDITIONS DE RÉALISATION :
Une « convergence » nucléaire et NTE
Des innovations technologiques
Des modèles industriels & économiques / régulation
Un volet sociétal (diffusion, adhésion et appropriation)

## Slide 9
22 TWh/110 TWh
à une distance <100 km d’un Centre de production Nucléaire (CPN)
  110 TWh/10 MTOE
  30% Agroalimentaire
  28% Chimie
  18% Papier & Carton
  24% Autres industries (plastique, matériaux de construction, automobile...)
  Etudes de viabilité technique et économique
Etude de l’Alliance Nationale de Coordination de la Recherche pour l’Energie
ANCRE / CVT 2015 : « Potentialités de la cogénération nucléaire en France »
Besoins de chaleur industrielle (<250°C)
Localisation des besoins / Centres de production nucléaire

## Slide 10: – PROJET DE SMR FRANçais (170 MWe-540 MWth)
Conception de réacteur intégrée
Conception et construction modulaire
Réacteur semi-enterré
Systèmes de sûreté passifs
ROADMAP
Preliminary Design 2019-2022
Front-end Engineering Design 2022-2025
Detailed Design & Licensing 2025-2030
Society project

## Slide 11: LOI de transition énergétique pour la croissance verte (17/8/2015) Loi Energie et Climat – Vers la neutralité carbone en 2050 (8/11/2019)
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
  -30 % sur la demande en énergie en 2030 (/1990) et -50% en 2050
  -40 % sur les émissions de gaz à effet de serre en 2030 (/1990) + ajustement à -55 % (Loi européenne sur le climat, 2023)
  40 % d’électricité renouvelable et 32 % d’énergie renouvelable d’ici 2030
  Confirmation de la stratégie de retraitement et recyclage du combustible usé jusqu’à la décennie 2040
  Contrat stratégique de la filière nucléaire (28/1/2019 + 15/4/2021)
  Axe 1 : Emploi, compétences et formation
  Axe 2 : Transformation numérique
  Axe 3 : R&D et transformation écologique
  Promouvoir une économie circulaire dans l’industrie nucléaire
  Exigence du recyclage des combustibles usés pour la durabilité de l’énergie nucléaire
  Définition des réacteurs et des outils pour le futur
  Concevoir le “Réacteur du futur” avec EDF, CEA et Framatome et déveloper les technologies pour SMRs
  Axe 4 : Développement international
  Axe 5 : Renforcement de la solidarité entre PME et grandes entreprises
11
Contrat stratégique de la
Filière Nucléaire
2019-2022 + Avenant 15/4/2021

## Slide 12: ~390 GWe (70 % PWR, 20 % BWR, 5 % PHWR, 5 % (GCR, RBMK, FBR))
~390 GWe  ~916 GWe en 2050
~10 % de la production électrique mondiale
59
436
38
3
5
3
146
94
119
93
…1
21
2
21
3
8
3
21
54
GCC
3
1
1
56
21
23
33
2
32
100
1
Turkey 4
UAE... 3 1
Bangladesh 2
25
37
15
19
0
2
6
4
9
3
1
7
72
Belarus... 1 1
(2)
…2
6
5
4
6
3
Panorama mondial des réacteurs en exploitation et en construction
12
Notes: Slide #36: an increasing world nuclear electricity demand

## Slide 13
Nuscale 77 MWe
KLT-40 2x35 MWe
BWRX-300 300 MWe
CNP-300/350
Hualong 1200 MWe
Nuward 170 MWe
AP1000 1100 MWe
EPR 1650 MWe
APR 1400 MWe
EPR-1200
VVER 1000/1200 MWe
VVER 440/440 MWe
SRZ-1200
ESBWR1520 MWe
Holtec SMR-160
SMR
R&R SMR 470 MWe
Puissance unitaire / Marché des nouveaux réacteurs
IAEA – INPRO Common User Considerations study (2007-08)
Notes: 13
Innovative designs may require development research, prototype before commercializing.

## Slide 14
Défis a relever pour réussir le déploiement des Réacteurs à eau Gen-III
  Tirer de façon visible les leçons des accidents nucléaires (1979, 1986, 2011…)
  Progresser vers un référentiel de sûreté harmonisé au plan international (MDEP & Cordel, WENRA, IAEA...)
  Créer des services sécurisés pour le combustible pour les pays primo-accédants au nucléaire : fourniture de combustible neuf et reprise du combustible usé
  Mettre en œuvre des stratégies nationales pour créer et exploiter des stockages géologiques de déchets radioactifs HAVL (selon un planning propre à chaque pays)
  Intégrer les énergies renouvelables, le nucléaire et d’autres énergies dans un parc de production énergétique bas carbone ( Spécifications pour le stockage d’énergie et les réseaux)
  Evaluer la viabilité économique des petits réacteurs modulaires (SMRs) pour élargir la production nucléaire par les REP au-delà de la seule production d’électricité (Chauffage urbain, Hydrogène, Carburants de synthèse durables, Produits chimiques intermédiaires...)
Initiatives nécessaires pour déployer les réacteurs Gen-III dans le monde 400  900+ GWe en 2050 ?
14
14

## Slide 15
GESTION DES RESSOURCES EN URANIUM
Source: “A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems”, December 2002
Conventional Uranium resource
200 t U/GWe.y
~1 t U/GWe.y
15
Phosphates
Unat = 0,71 % 235U + 99,29 % 238U
n + 238U  (239U)  239 Pu
b- T~24mn
Notes: Time to reach speculative resources level (same order than Red Book): 2060.
Introduction of FR in 2030 still ok, in 2050 maybe too late.

## Slide 16: Generation IV International Forum
Innovative Nuclear Reactor & Fuel Cycle Project (IAEA/INPRO)
cooperation internationalE sur le nucléaire du moyen et long terme

## Slide 17
Revenir au bon niveau sur la scène internationale en tirant le meilleur parti d’une expérience unique
Les réacteurs à neutrons rapides au sodium (RNR-Na) en France
Rapsodie
SuperPhénix
Phénix
EFR
ASTRID (2009-2019)
Inspection en service
Purification
Pompes électromagnétiques
Développement Technologique
ENSEIGNEMENT
ECOLE DU SODIUM
1967 - 1983
1986 - 1998
1973 - 2009
Projet industriel
(1988-1998)
Projet ASTRID appelé par la loi du 28 Juin 2006 pour une gestion durable des matières et des déchets radioactifs
17

## Slide 18
Le plutonium est à la fois :
  la source majeure de radiotoxicité à long terme du combustible usé
  un élément fissile à forte valeur énergétique
Plutonium
Radiotoxicité après 1000 ans
Fission Products (FP)
Minor actinides (MA)
Plutonium
Minimisation des déchets radioactifs de Haute Activité et Vie Longue (HAVL)
 Recycler le plutonium
Les Actinides Mineurs sont la 2e source de radiotoxicité à long terme après le Pu
 Transmutation des AM ?
Gestion globale des Actinides en Réacteurs à eau et à neutrons rapides
250 000 y
10 000 y
300 y
18

## Slide 19: Les réacteurs A Neutrons rapides (Na, Pb, He) dans le monde
United States
- EBR-1 1951
- EBR-II (20 MWe) 1963  1994
- FFTF (400 MWth) 1980  2000
- Clinch River Project cancelled 1983
+ R&D on fuel cycle + VTR & Strategy under development
Europe (France, Germany & UK)
- Rapsodie (20 MWth) 1967  1983
- DDFR (60 MWth), KNK II (17 MWe) 1978  1991
- Phenix (250 MWth) 1973  2009
- PFR (250 MWe) 1975  1994, SNR300
- Superphenix (1200 MWe) 1986  1998
+ Industrial nuclear fuel cycle in France & the UK
+ ASTRID & R&D on SFR & closed nuclear fuel cycle
Russian Federation
- BOR-60 (60 MWth)
- BN350 (90 MWth) 1973  1999
- BN600 (600 MWth) 1980 
- BN800 (800 MWth) 2015 
+ Developing closed nuclear fuel cycle
  Etats-Unis
- EBR-1 1951
- EBR-II (20 MWe) 1963  1994
- Fermi-1 (150 MWe) 1963  1975
- FFTF (400 MWth) 1980  2000
- Clinch River (Projet arrêté en 1983)
+ R&D on the nuclear fuel cycle + VTR, Natrium, Aurora, ARC-100…
  Japon
- Joyo (140 MWth) 1977 
- Monju (250 MWth) 1994-2016
+ R&D Réacteur & Cycle comb.
  Rep. de Corée
- R&D Réacteur & Cycle du combustible
  Rép. Populaire de Chine
- CEFR (25 MWe) 2011 
- CFR-600 (600 MWe) 2023 ?
+ R&D Réacteur & Cycle du combustible
  Inde
- FBTR (40 MWth) 1985 
- PFBR (500 MWe) 2024 ? 
+ R&D Réacteur & Cycle du combustible
  Ex-URSS & Russie
- BOR-60 (60 MWth)
- BN350 (90 MWth) 1973  1999
- BN600 (600 MWth) 1980 
- BN800 (800 MWth) 2015 
- BN1200 Projet + R&D Cycle comb.
  Europe (France, Allemagne & UK)
- Rapsodie (20 MWth) 1967  1983
- DDFR (60 MWth), KNK II (17 MWe) 1978  1991
- Phénix (250 MWe) 1973  2009
- PFR (250 MWe) 1975  1994
- SNR300 (jamais mis en service)
- Superphénix (1200 MWe) 1986  1998
+ Projet ASTRID (2009-2019)
- R&D Reacteur & Cycle du combustible
+ Hexana, Otrera…
  Russie
- BREST-300 2030+
  Etats-Unis
- R&D EM², FMR

## Slide 20
Défis de recherche a relever pour les réacteurs a neutrons rapides (GEN-IV) et le multi-recyclage du combustible
  Un nucléaire durable et une priorité institutionnelle pour les pays pauvres en uranium : utilisation potentielle de tout l’uranium et minimisation des déchets radioactifs HAVL
  Une capacité de “brûleur d’actinides” (TRU) comme première application ou dans la durée
  Innover pour faire progresser la technologie et les performances de la filière RNR-sodium au-delà des réacteurs en exploitation
  Tirer le meilleur parti de la coopération internationale pour développer en parallèle d’autres technologies de RNR : RNR-Plomb, RNR-Gaz, RNR-Sels fondus... pour le plus long terme
  Diversité des stratégies nationales de transition entre REP/REB et RNR avec cycle du combustible fermé
  Importance des démonstrations de technologies avancées pour RNR & Cycle pour progresser vers une vision consensuelle des options à privilégier ( Standards internationaux pour le référentiel de sûreté, le recyclage, les déchets radioactifs, les risques de prolifération...)
20
Réacteurs à Neutrons Rapides avec recyclage multiple du combustible

## Slide 21
Prototypanlage Nukleare Prozeßwärme
21
THTR-300 (1983-1989) 750°C, 750 MWth/300 MWe)
Compact
Bloc prismatique de graphite
Réacteur à haute température
Combustible particule TRISO
Echangeur avec catalyseur pour reformage du méthane (FzJ))
PNP-500
V/HTR : réacteur à (très) haute température

## Slide 22: Cogénération & Fourniture de chaleur industrielle
District heating
seawater desalination
Petroleum refining
Oil shale and oil sand
processing
Cogeneration of electricity
and steam
Steam reforming
of natural gas
HTSE and thermo-chemical
hydrogen production
coal gasification
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Process temperature, °C
250-550°C
300-600°C
500-900°C
800-1000°C
350-800°C
HTRs
LWRs
80-200°C
Light Water Reactor
Certaines applications sont réalisables avec des réacteurs à eau…
POTENTIEL des réacteurs à haute température
22
Advanced Research Center
Nuclear Cogeneration Industrial Initiative (NC2I)

## Slide 23
United States
- EBR-1 1951
- EBR-II (20 MWe) 1963  1994
- FFTF (400 MWth) 1980  2000
- Clinch River Project cancelled 1983
+ R&D on fuel cycle + VTR & Strategy under development
Europe (France, Germany & UK)
- Rapsodie (20 MWth) 1967  1983
- DDFR (60 MWth), KNK II (17 MWe) 1978  1991
- Phenix (250 MWth) 1973  2009
- PFR (250 MWe) 1975  1994, SNR300
- Superphenix (1200 MWe) 1986  1998
+ Industrial nuclear fuel cycle in France & the UK
+ ASTRID & R&D on SFR & closed nuclear fuel cycle
Russian Federation
- BOR-60 (60 MWth)
- BN350 (90 MWth) 1973  1999
- BN600 (600 MWth) 1980 
- BN800 (800 MWth) 2015 
+ Developing closed nuclear fuel cycle
Etats-Unis
- Peach Bottom (115 MWth) 19671974
- Fort St-Vrain (300 MWe) 1976  1989
NGNP Project (2005-2011)
Japon
- HTTR (30 MWth) 1998 
+ H2 Project
- GTHTR300 Project
Rep. de Corée
- NHDD Project
Rép. Populaire de Chine
HTR-10 (10 MWth) 2003 
HTR-PM (2 x 100 MWe) 2021 
HTR-PM600
Rép. d’Afrique du Sud
PBMR Project (400 MWth) 1994-2009
HTMR-100
Russie
- GT-MHR Projet (285 MWe) 1997-2010
Europe (UK, Germany & France)
- Dragon (20 MWth) 1964  1975
- AVR (40 MWth) 1967  1988
- THTR (300 MWe) 1983  1989
Les réacteurs à haute temperature dans le monde
ANTARES (600 MWth, AREVA SA)

## Slide 24
Défis de recherche à relever pour les réacteurs a haute température et les APPLICATIONS industrielles de la chaleur nucléaire
Diversification des fournitures énergétiques
  Electricité ~20% de la demande en énergie
  Mieux intégrer le nucléaire dans un mix énergétique décarboné (EnR, stockage, réseaux intelligents…) pour satisfaire l’ensemble des besoins : électricité, transport, habitat, industrie/agriculture…
  Apports des réacteurs à haute temperature pour élargir la production nucléaire au-delà du potentiel des REP/REB et de la seule fourniture d’électricité (Hydrogène, carburants synthétiques durables, chaleur industrielle…)  Perspectives favorisées par les taxes carbone et le renchérissement du pétrole
  Regain d’intérêt suscité par la diversité des applications permises par les (V)HTR et les réalisations récentes ou en projet : HTR-PM, NGNP… + Startups
  Alliances entre industriels du nucléaire et utilisateurs des productions énergétiques des (V)HTR pour susciter la réalisation de projets de démonstrations et de prototypes : NGNP-Alliance, NC2I, Gemini+...
  RNR-Gaz (GFR) : une vision de RNR au-delà du RNR-Na et de (V)HTR durable
24
24

## Slide 25
SFR |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● | ● | ●
VHTR | ● | O | ● | ● | ● | ● |  |  | ● | ● | ● | ●
MSR | ● | ● |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● | ●
LFR |  |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  | ● | ●
SCWR |  | ● | ● |  | ● |  | ● |  |  |  |  | ●
GFR |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ●
*Cooperative R&D is carried under System Arrangements or Memorandum of Understanding (LFR & MSR)
Argentina
Brazil
Are non-active members
Generation IV International Forum
South Africa
Australia
Canada
China
France
Japan
Korea
Russia
Switzer land
United Kingdom
USA
EU
SFR
VHTR
MSR
LFR
SCWR
GFR
25

## Slide 26
SMRs, AMRs & MMRs pour un renouveau du nucléaire ?
SMR REP & REB
VOYGR/Nuscale, GE-Hitachi/BWRX-300, ANAEC/CAREM, Holtec/SMR-160 Nuward, CNNC-NPIC/ACP100, CNP-300, Rolls-Royce-SMR, Rosatom/RITM-200N
+ Réacteurs sur barge
Rosatom/KLT-40S, RITM-200S, CGNPG/ACPR50S
SEABORG/CMSR
RNR-Na (HALEU) (& Stockage)
TerraPower/Natrium, OKLO/Aurora, ARC-100
RSF (HALEU) (& Stockage)
Terrestrial Energy, Moltex/SSR-W, Kairos/Hermes
RHT (& Stockage)
INET/HTR-PM, USNC/MMR, Jimmy-Energy, X-Energy/Xe-100, Urenco/U-Battery, Westinghouse/eVinci, HolosGen, HTMR-100, Kairos/Hermes, CEA/Blue Capsule
RNR-Pb (HALEU)
Leadcoled/Sealer-55
RSF (UPu & UTh)
TMSR, NAAREA, CEA/Stellaria
RNR-Na / Pb (UPu)
(& Stockage) CEA/Hexana, CEA/Otrera
Newcleo, NEEXT-Eng./SPARTA
      Petits réacteurs de conception
      modulaire réalisables en série en usine
      (investissement moindre ou étalé sur un même site)
      Réacteurs transportables en régions isolées, sites
      industriels, ou remplacement de centrales à charbon...
      Réacteurs pour une production d’énergie décarbonée
      diversifiée (électricité, chaleur, H2...) avec l’option d’un
      stockage thermique tampon
      Réacteurs capables d’optimiser par recyclage (y compris sur site) l’utilisation des ressources
      en combustible (U, Pu, Th) et la production
      de déchets radioactifs
  Integral Fast Reactor
26

## Slide 27
  SMR scellé transportable et récupérable à longue durée de vie : Une option pour certains pays primo-accédants au nucléaire ?
  Integral Fast Reactor
Reacteur/recyclage sur un même site
  Systèmes nucléaires intégrant réacteur et traitement du combustible usé : IFR? MSFR?...
Du combustible neuf aux déchets ultimes sur le même site ?
Molten Salt Fast Reactor
DES ruptures technologiques portées par des SMR pour un renouveau du nucléaire ?
  Natrium : Réacteur à neutrons rapides au sodium couplé à un stockage thermique pour une plus grande flexibilité
Natrium (345 – 500 MWe, h~40%)

## Slide 28: Autres apports des sciences nucléaires au développement durable (#SDG)
  FOURNITURE D’UNE éNERGIE DéCARBONéE ABORDABLE ET RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNENT (7 & 13)
  SANTé HUMAINE (3)
  Détection et traitement de cancers et de maladiée infectieuses
  Radiothérapie : un outil essentiel de lute contre le cancer
  Amélioration de la nutrition
  LA SéCURITé ALIMENTAIRE (2) L’AGRICULTURE DURABLE (15)
  Sélection de cultures améliorées
  Reproduction et alimentation du bétail
  Defense contre les inectes nuisibles
  Reduction des polluants
  EAU (6)
  Cartographie des ressources en eau souterraine
  Exploitation des aquifères
  Evaluation de la quantité d’eau disponible
  PROTECTIon des océans (14)
  Surveillance de l’acidification des océans
  Compréhension du changement climatique
  Prévention de la pollution marine
  Mesure de la radioactivité dans les océans
Agriculture intelligente face au climat
Amélioration des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des semences
Traçage par isotopes stables et radioéléments
Analyses par résonance magnétique
Analyses d’activation (n, p, X…)
Spectrométrie de fluorescence
Techniques de dépollution
Radioisotopes
Radiothérapie
Traçage et imagerie
Marquage isotopique
Techniques de traçage isotopique
Analyses des "archives" isotopiques (sédiments, glace polaire, coraux...)
Surveillance de la pollution plastique + Distillation sèche par faisceau d’électrons
Atoms4Food
Médecine nucléaire
28
Analyses environnementales
Atoms4Food
NUTEC

## Slide 29
  Faire de l’énergie nucléaire une composante essentielle d’un approvisionnement énergétique bas carbone fiable et abordable
  Réussir la commercialisation des réacteurs à eau Gen-III et tirer parti des SMRs pour étendre les apports de la production nucléaire à la décarbonation de l’économie
  Harmoniser au plan international des règles de sûreté et des services sécurisés pour la fourniture de combustible nucléaire et la gestion des combustibles usés
  Evaluer le potentiel des SMRs pour étendre la production nucléaire à la fourniture décarbonée de chaleur, d’hydrogène, de carburants de synthèse durables…
  Poursuivre activement les recherches sur les réacteurs Gen-IV : Réacteurs à neutrons rapides, Réacteurs haute température et al.
  Faire progresser les réacteurs à neutrons rapides avec un cycle du combustible fermé pour une production nucléaire durable et une production minimum de déchets radioactifs HAVL
  Coopérer au développement des RNR-sodium et autres technologies RNR dans le monde, ainsi qu’aux démonstrations de productions diversifiées d’énergie par les Réacteurs à haute temperature
  Explorer le potentiel de technologies de réacteurs plus prospectives en relation avec des startups
  Promouvoir la coopération internationale (Gen-IV International Forum, IAEA/INPRO, EU-SNE-TP…) et l’attractivité de la filière pour les jeunes générations
  Pour partager les coûts de la R&D et des démonstrations/prototypes, et pour progresser vers des référentiels de sûreté et de sécurité harmonisés au plan international
  Pour assurer la relève des générations et pour stimuler l’innovation dans les technologies et les pratiques dans un secteur rendu très conservateur par les coûts et délais de R&D ainsi que par la réglementation
Synthèse et perspectives
Enjeux la filière nucléaire pour un développement décarboné et durable
29
29

## Slide 30
Merci de votre attention !
(franck.carre@cea.fr)